## Slide 1: 基于 BiCMOS 工艺 10~31GHz 宽带6位MMIC有源移相器研究
学生：庾小齐
导师：方小虎
（汇报日期）2025年1月10日

## Slide 2: 目录
1、课题背景及研究的目的与意义
2、国内外研现状
3、研究内容
4、已完成的研究工作
5、下阶段研究工作

## Slide 3: 1、课题背景及研究的目的与意义

## Slide 4: 1、课题背景及研究的目的与意义
第五代移动通信技术主要采用多入多出(Multiple In Multiple Out，MIMO) 技术，通过波束赋形、空间复用等方法来提高频谱效率和拓宽信道带宽，显著提升了无线通信的数据传输速率。为了实现 5G 毫米波MIMO 系统，相控阵收发方案受到了广泛的关注。
相控阵系统：
控制各天线所辐射信号的幅度和相位来改变等效波束的方向和强度。
使多个信号在空间上相互增强或抵消，形成一个窄方向的波束，以克服毫米波频段存在的高路径损耗问题。
将相同频率的信号以不同波束形状和指向进行传输，降低信号之间干扰并实现无线资源的空分复用，提供传输效率。
Notes: 1.无线通信技术的快速发展有效地打破了信息在传播过程中受到的时间和空间的限制，且其发展极大程度影响着国防力量和国民生活水平。
3.相控阵系统具有多个阵列天线和收发机组件，有如下功能：……..

## Slide 5: 1、课题背景及研究的目的与意义
负责精确控制和调整电磁波的相位。
决定了相控阵系统的波束指向和信号处理能力。
高性能移相器需要满足一定的增益、宽的移相范围、高的移相精度及良好的输入输出匹配，其性能参数将直接影响系统的灵敏度和抗干扰能力。
宽带、宽范围、高精度、低插损
面积小、集成度高、结构简单、低功耗
可封装性、工艺多样、低制造成本
Notes: 因此研究移相器在众多通信领域中都具有重要意义。

## Slide 6: 2、国内外研究现状

## Slide 7: 2、国内外研究现状
目前主流移相器控制方式多为数字式移相器：移相度数以一个固定的步进值离散变化，主要通过改变数控位进行相位切换。
根据移相器实现的方式不同，可分为无源移相器和有源移相器。
A 28 GHz Reflective-Type Transmission-Line-Based Phase Shifter
移相范围180°，移相精度为11.25°。
移相误差小于2.8°，增益误差小于 0.4dB。
插入损耗：15.5dB~17.5dB
新架构采用传输线的方式，利用数控开关改变延迟时间大小，进而控制相位
[1] Kadam M, Kumar A, Aniruddhan S. A 28GHz reflective-type transmission-line-based phase shifter[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2020, 67(12): 4641-4650.
Notes: 其中，无源移相器多采用分立元件或低集成度设计，其优点在于功耗低且移相精度较高，但也存在芯片面积较大、损耗较高、工作带宽较窄。
这是一个2020年由国外科研团队研究的反射式无源移相器，该架构采用传输线方式，利用数控开关改变延迟时间的大小，进而控制相位。
最终，该移相器实现了在180°范围内的5bit移相功能，相移误差和增益误差分别小于2.8和0.4，但是其插损达到了15-17dB。

## Slide 8: 2、国内外研究现状
0.13-μm CMOS Phase Shifters for X-, Ku-, and K-Band Phased Arrays
采用正交全通滤波网络产生正交信号，通过控制正交矢量信号幅度的大小实现移相。
实现4bit相移，移相精度为22.5°。
移相误差小于13°，增益误差小于 2dB。
插入损耗：3dB~4.6dB
2007 矢量合成型移相器 (8~26GHz)
[2] K. -J. Koh and G. M. Rebeiz, "0.13-μm CMOS Phase Shifters for X-, Ku-, and K-Band Phased Arrays," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 42, no. 11, pp. 2535-2546, Nov. 2007.
Notes: 然后，2007年，国外科研团队提出了一种采用正交全通滤波网络产生正交信号，并通过控制正交矢量信号幅度的大小实现移相，最终在360°移相范围内实现了4bit移相位，相移误差和增益误差分别小于13°和2dB，插损只有3-4.6dB。
这一种电路拓扑结构在之后被称为矢量调制式移相器，并成为有源移相器的主流结构。

## Slide 9: 2、国内外研究现状
A 6-Bit Vector-Sum Phase Shifter With a Decoder Based Control Circuit for X-Band Phased-Arrays
采用有源巴伦与RC多相滤波网络，以生成更高精度的正交参考信号。
360°范围内实现6bit相移，移相精度为5.625°。
移相误差为小于6.4°，增益误差为小于2dB。
插入损耗小于2.5dB,。
2016 矢量合成型移相器 (8~12GHz)
[3] B. Cetindogan, E. Ozeren, B. Ustundag, M. Kaynak and Y. Gurbuz, “A 6 Bit Vector-Sum Phase Shifter With a Decoder Based Control Circuit for X-Band Phased-Arrays,” in IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 26, no. 1, pp. 64-66, Jan. 2016.
Notes: 2016年，国外另一团队提出了采用有源巴伦与RC多相滤波网络生成更高精度的正交参考信号，设计了一款工作在8-12GHz的360°移相范围的6bit移相器，该移相器实现了移相误差和增益误差分别小于6.4°和2dB，插损仅2.5dB。

## Slide 10: 2、国内外研究现状
A 6-bit Active Phase Shifter for Ku-Band Phased Arrays
使用Marchand Balun与RC多相滤波电路产生正交参考信号，以实现宽带高精度移相功能。
360°范围内实现6bit相移，移相精度为5.625°。
移相误差小于2.61°，增益误差小于0.4dB。
插入损耗：11.6dB~20.39dB
[4] Y. Yao, Z. Li, G. Cheng and L. Luo. A 6-bit active phase shifter for Ku-band phased arrays[C]. 9th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2017: 1-5.
2017 矢量合成型移相器 (12~18GHz)
Notes: 2017年，东南大学的姚艳团队在上一结构的基础提出了使用Marchand Balun和RC多相滤波器电路产生正交参考信号
该移相器在12-18GHz频段范围，移相误差和增益误差分别小于2.6°和0.4dB，但插损有所增加，达到了11-20dB。

## Slide 11: 2、国内外研究现状
A 15-38 GHz Vector-Summing Phase-Shifter With 360◦ Phase-Shifting Range Using Improved I/Q Generator
提出改进型正交全通滤波网络，减少容性负载对输出正交信号精度的影响。
360°范围内实现6bit相移，移相精度为5.625°。
移相误差为2.23-3.5°，增益误差为 0.7-1dB。
插入损耗：1.7dB~4.7dB
2021 矢量合成型移相器 (15~38GHz)
[5] F. Qiu, H. Zhu, L. Wu, W. Che and Q. Xue, "A 15–38 GHz Vector-Summing Phase-Shifter With 360° Phase-Shifting Range Using Improved I/Q Generator," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 68, no. 10, pp. 3199-3203, Oct. 2021
Notes: 2021年，华南理工大学一团队提出了一种改进型的正交全通滤波网络，该网络通过增加一组LC串联谐振电路来减少后级电路的容性负载对输出正交信号精度的影响。
该移相器在15-38GHz频段范围，移相误差和增益误差分别小于3.5°和1dB，插损仅小于4.7dB。

## Slide 12: 2、国内外研究现状
A 2–24-GHz 360◦ Full-Span Differential Vector Modulator Phase Rotator With Transformer-Based Poly-Phase Quadrature Network
提出一种新型基于折叠正交耦合器的三级多相网络作为正交信号发生器，此结构插入损耗小于2dB。
360°范围内实现6bit相移，移相精度为5.625°。
移相误差小于1.22°，增益误差小于1.5dB。
[6] T. -W. Li, J. S. Park and H. Wang, "A 2–24-GHz 360° Full-Span Differential Vector Modulator Phase Rotator With Transformer-Based Poly-Phase Quadrature Network," in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 28, no. 12, pp. 2623-2635, Dec. 2020.
2020 矢量合成型移相器 (2~24GHz)
Notes: 2020年，佐治亚理工学院一团队基于耦合线的3阶多相滤波网络作为正交信号发生器，此结构相较于传统RC结构，在实现高精度正交信号和高反向隔离的同时，进一步降低了其插损。
最终该电路在2-24GHz频段范围实现了360°的6bits移相位，相移误差和增益误差分别小于1.2°和1.5dB。

## Slide 13: 2、国内外研究现状
[1] Kadam M, Kumar A, Aniruddhan S. A 28GHz reflective-type transmission-line-based phase shifter[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2020, 67(12): 4641-4650.
[2] K. -J. Koh and G. M. Rebeiz, "0.13-μm CMOS Phase Shifters for X-, Ku-, and K-Band Phased Arrays," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 42, no. 11, pp. 2535-2546, Nov. 2007.
[3] B. Cetindogan, E. Ozeren, B. Ustundag, M. Kaynak and Y. Gurbuz, “A 6 Bit Vector-Sum Phase Shifter With a Decoder Based Control Circuit for X-Band Phased-Arrays,” in IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 26, no. 1, pp. 64-66, Jan. 2016.
[4] Y. Yao, Z. Li, G. Cheng and L. Luo. A 6-bit active phase shifter for Ku-band phased arrays[C]. 9th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2017: 1-5.
[5] F. Qiu, H. Zhu, L. Wu, W. Che and Q. Xue, "A 15–38 GHz Vector-Summing Phase-Shifter With 360° Phase-Shifting Range Using Improved I/Q Generator," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 68, no. 10, pp. 3199-3203, Oct. 2021
[6] T. -W. Li, J. S. Park and H. Wang, “A 2–24-GHz 360° Full-Span Differential Vector Modulator Phase Rotator With Transformer-Based Poly-Phase Quadrature Network,” in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 28, no. 12, pp. 2623-2635, Dec. 2020.
文献 | 年份 | 频段/GHz | 拓扑结构 | 精度/bits | RMS相移误差/° | RMS增益误差/dB | S21/dB
[1] | 2020 | 26~30 | 反射型 | 5 | <2.8 | <0.4 | -17.5~-15.5
[2] | 2007 | 8~26 | 矢量合成型 | 4 | <13 | <2 | -4.6~-3
[3] | 2016 | 8~12 | 矢量合成型 | 6 | <6.4 | <2 | >-2.5
[4] | 2017 | 12~18 | 矢量合成型 | 6 | <2.61 | <0.4 | -20.4~-11.6
[5] | 2021 | 15-38 | 矢量合成型 | 6 | <3.5 | <1 | -4.7~-1.7
[6] | 2021 | 2~24 | 矢量合成型 | 6 | <1.2 | <1.5 | N/
This work | N/ | 10~31 | 矢量合成型 | 6 | <1 | <0.25 | >0
国内外部分移相器设计性能对比
文献[1]中的反射型移相器只实现了在180范围内5bits移相功能。
相较于无源移相器，有源移相器容易实现更大的移相范围与移相精度，且插损较低、面积更小。
Notes: 这里展示了上述国内外部分移相器设计的性能对比，下方为本课题研究预计实现的目标。
其中，文献[1]中的反射型移相器只实现了在180范围内5bits移相功能。因此，相较于无源移相器，有源移相器相对容易实现更大的移相范围与移相精度，且插损较低、面积更小。
同时，从表格中可以看出，实现高精度、低相移误差与增益误差的移相器是研究的重点。
这里展示了上述国内外部分移相器设计的性能对比，下方为本课题研究预计实现的目标。
其中，文献[1]中的反射型移相器只实现了在180°范围内5bits移相功能。因此，相较于无源移相器，有源移相器相对容易实现更大的移相范围与移相精度，且插损较低、面积更小。

## Slide 14: 3、研究内容

## Slide 15: 3、研究内容
本课题以相控阵雷达系统的需求为背景，旨在基于0.13 SiGe BiCMOS工艺开展10~31GHz宽带、低插损、高精度有源移相器芯片的设计和研究，并完成流片和测试。
宽带有源移相器预期达到的性能指标：
工作带宽：10~31GHz
移相精度：5.625°(6-Bit)
相移误差：<1°
增益误差：<0.25dB
插入损耗：<0dB
采用矢量调制式的有源移相器结构，分模块研究、设计输入/输出巴伦、正交信号发生器、矢量合成模块、插损补偿电路及DAC数模转换电路等关键模块。
有源移相器系统框图
输出巴伦
Notes: 下方为整体有源移相器的系统框图。
射频信号经过一个输入巴伦转换为差分信号，再由正交信号生成电路产生4路正交参考信号，然后矢量调制器对其中的任意两路正交信号分别进行调幅和矢量相加，得到一个目标移相差分信号，最后通过一个输出巴伦和插损补偿电路将其输出。 下面对各模块进行一个简单介绍：

## Slide 16: 3、研究内容
输入巴伦
Marchand Balun：带宽大，幅相误差小，但插损大；
有源巴伦：插损低，面积小，但带宽窄；
正交信号生成电路
基于LRC的全通滤波网络：低插损、频带宽，但对负载敏感；
RC多相滤波网络：对负载不敏感，带宽、精度与插损都随级联级数增加而增大；
Notes: 输入巴伦主要有无源与有源两种结构。

## Slide 17: 3、研究内容
矢量合成单元
矢量合成单元由两个独立的VGA构成，分别对两个正交信号进行放大，以得到不同的矢量和信号。
整体结构上该单元需要三层MOS管设计，分别用于矢量相加、极性(象限)选择和增益控制。
输出巴伦
可以通过增加一级平衡缓冲器，以减小输出巴伦对VGA负载的影响，提升电路性能。
Notes: 这里的输出巴伦展示了一个简单有源巴伦结构，M1和M2使用相同的晶体管，通过条件其尺寸使得电路能匹配到50欧姆。除此之外，可以通过增加一级平衡缓冲器，以减小输出巴伦对VGA负载的影响，提升电路性能。

## Slide 18: 4、已完成的内容

## Slide 19: 4、已完成的工作
采用Marchand Balun+4阶多相滤波器作为输入模块，以在10~31GHz宽带范围内生成低幅相误差正交信号：
优势：采用Marchand Balun与4阶多相滤波器网络可拓展电路带宽，以生成宽带范围内低幅相误差的正交信号。
劣势：无源巴伦与高阶RC网络会带来较大插损。
Notes: MARCHAND Balun和高阶多相滤波网络的结构的优势在于能够在宽带范围内实具有很低的幅相误差的正交参考信号，但缺点是会带来较高的插损。

## Slide 20: 4、已完成的工作
矢量合成单元：由两个独立的VGA构成，分别对两路正交信号进行放大，以形成不同的矢量和信号；
原理：一组VGA电路由输入管M1、M2、M3、M4构成，和构成开关控制单元，保证和开关任意时刻一个开启另一个断开。两路VGA对I/Q信号进行调幅，以实现任意角度的相移。
期望性能：在不同状态下，实现等幅值移相。
放大管
极性选择管
增益控制管
0.47
Notes: 其原理是通过底层的增益控制管分别控制流过两个VGA的电路大小，以调节两组放大管的增益，进而实现任意相位的矢量合成。极性选择管通过开关来控制其导通，进行移相象限的选择。
根据理论推导出的输出增益公式可知，该矢量合成单元的增益与两个尾部晶体管的电流和相关，因此为了实现在不同状态下的等幅值移相，我们应该保证在各移相状态下，两路VGA的电流和相等。
以此为设计路线，所设计的矢量合成单元性能如右图所示，在不同的移相状态下，最大增益变化为0.47倍。

## Slide 21: 4、已完成的工作
有源输出巴伦：在与前级增加射随器，在实现差分-单端信号转换的同时，减小巴伦对前级VGA负载的影响；
插损补偿电路：为了补偿前级无源巴伦与多级RC网络带来的插损，在输出巴伦后级增加两级级联的放大电路，并采用并联峰化结构来拓展其带宽；

## Slide 22: 4、已完成的工作
左边展示了在0~90°范围内扫描了60种移相状态，本课题研究所需要的16种移相状态包含在其中。
绝对相移误差：<1°
绝对增益误差：<0.6dB
插损：<0 dB
目前实现的电路仿真功能：
有源移相器系统框图

## Slide 23: 5、下阶段研究工作

## Slide 24: 5、下阶段的研究工作
1. 继续完成电路仿真设计，着重提升前级正交信号生成电路的精度，同时需要在移相器插损与功耗之间进行折中。
2. 流片并进行测试
3. 撰写毕业论文
4. 进行毕业答辩

## Slide 25: 感谢各位专家老师的聆听和宝贵意见！
汇报人：庾小齐
（汇报日期）2025年1月10日
Thanks For Everyone’s Attention And Advice！